## Slide 1: PA 1-1 – 数据的表示和存取
2022年2月25日
南京大学《计算机系统基础》课程组
计算机系统基础 Programming Assignment

## Slide 2: 前言
PA 1涉及以下器件/功能模拟：
主存（ PA 1-1中了解）
寄存器（PA 1-1任务）
ALU整数运算（PA 1-2任务）
FPU浮点数运算（PA 1-3任务）

## Slide 3: 目录
PA 1-1 数据的类型和存取
PA 1-2 整数的表示和运算
PA 1-3 浮点数的表示和运算

## Slide 4: 目录
PA 1-1 数据的类型和存取
PA 1-2 整数的表示和运算
PA 1-3 浮点数的表示和运算

## Slide 5: 数据的类型及其机器级表示
数据（真值）的类型
无符号整数
123, 0x8048000
带符号整数
-123, 123
定点/浮点数
3.1415926
非数值型数据
字母、汉字、学号、操作码

## Slide 6: 数据的类型及其机器级表示
数据（真值）的类型
无符号整数 直接编码
123, 0x8048000
带符号整数 原码、补码、反码
-123, 123
定点/浮点数 IEEE 754
3.1415926
非数值型数据 ASCII
字母、汉字、学号、操作码
编码
机器数
1010010010…
二进制位串
三进制计算机
Сетунь
莫斯科国立大学
UTF-8

## Slide 7: 机器数的存取
CPU对数据的处理
CPU内的运算部件
存储器
（机器数）
(1) 读数据
(2) 运算
(3) 写结果

## Slide 8: 机器数的存取
CPU对数据的处理
CPU内的运算部件
存储器
（机器数）
(1) 读数据
(2) 运算
(3) 写结果
PA 1-2
PA 1-3
PA 1-1
数据流

## Slide 9: 机器数的存取
CPU内的运算部件
EAX
ECX
EDX
EBX
ESP
EBP
ESI
EDI
数据流
通用寄存器
北桥芯片
主存（RAM）

## Slide 10: 机器数的存取
CPU内的运算部件
数据流
通用寄存器
北桥芯片
主存（RAM）
Cache
硬盘
EAX
ECX
EDX
EBX
ESP
EBP
ESI
EDI

## Slide 11: 机器数的存取
CPU内的运算部件
数据流
通用寄存器
北桥芯片
主存（RAM）
Cache
硬盘
EAX
ECX
EDX
EBX
ESP
EBP
ESI
EDI

## Slide 12: 机器数的存取
CPU内的运算部件
数据流
通用寄存器
北桥芯片
主存（RAM）
Cache
硬盘
EAX
ECX
EDX
EBX
ESP
EBP
ESI
EDI

## Slide 13: 数据的类型及其机器级表示
机器数存储的基本单位
比特 b：0或1
字节 B：8比特（0xFF）
Intel i386
字 ：2个字节（0x1234）
双字：4个字节（0x12345678）
字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节
主存（RAM）按字节编址
低地址
高地址
0x0
0x1
0x2
0x3
0x4
0x5
0x6
0x7
0x8
0x9

## Slide 14: 数据的类型及其机器级表示
机器数存储的基本单位
小端和大端方式：0x 12 34 56 78
比特 b：0或1
字节 B：8比特（0xFF）
Intel i386
字 ：2个字节（0x1234）
双字：4个字节（0x12345678）
字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节
主存（RAM）按字节编址
低地址
高地址
0x0
0x1
0x2
0x3
0x4
0x5
0x6
0x7
0x8
0x9

## Slide 15: 数据的类型及其机器级表示
机器数存储的基本单位
小端和大端方式：0x 12 34 56 78
比特 b：0或1
字节 B：8比特（0xFF）
Intel i386
字 ：2个字节（0x1234）
双字：4个字节（0x12345678）
0x78 | 0x56 | 0x34 | 0x12 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节
主存（RAM）按字节编址
小端：低有效字节在低地址
低地址
高地址
0x0
0x1
0x2
0x3
0x4
0x5
0x6
0x7
0x8
0x9

## Slide 16: 数据的类型及其机器级表示
机器数存储的基本单位
小端和大端方式：0x 12 34 56 78
比特 b：0或1
字节 B：8比特（0xFF）
Intel i386
字 ：2个字节（0x1234）
双字：4个字节（0x12345678）
0x12 | 0x34 | 0x56 | 0x78 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节
主存（RAM）按字节编址
大端：低有效字节在高地址
低地址
高地址
0x0
0x1
0x2
0x3
0x4
0x5
0x6
0x7
0x8
0x9

## Slide 17: 存储器的模拟
对主存的模拟
字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节
主存（RAM）按字节编址
低地址
高地址
0x0
0x1
0x2
0x3
0x4
0x5
0x6
0x7
0x8
0x9
如何用C语言进行模拟？

## Slide 18: 存储器的模拟
对主存的模拟
字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节 | 字节
主存（RAM）按字节编址
低地址
高地址
0x0
0x1
0x2
0x3
0x4
0x5
0x6
0x7
0x8
0x9
如何用C语言进行模拟？=> 数组

## Slide 19: 存储器的模拟
对主存的模拟
uint8_t hw_mem[MEM_SIZE_B] // 模拟主存，128MB
// 顶层读接口
uint32_t vaddr_read(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len) { … }
// 顶层写接口
void vaddr_write(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len, uint32_t data) { … }
nemu/src/memory/memory.c

## Slide 20: 存储器的模拟
对主存的模拟
uint8_t hw_mem[MEM_SIZE_B] // 模拟主存，128MB
// 顶层读接口
uint32_t vaddr_read(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len) { … }
// 顶层写接口
void vaddr_write(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len, uint32_t data) { … }
nemu/src/memory/memory.c
地址（32位）

## Slide 21: 存储器的模拟
对主存的模拟
uint8_t hw_mem[MEM_SIZE_B] // 模拟主存，128MB
// 顶层读接口
uint32_t vaddr_read(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len) { … }
// 顶层写接口
void vaddr_write(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len, uint32_t data) { … }
nemu/src/memory/memory.c
地址（32位）
段寄存器（PA 3-2）

## Slide 22: 存储器的模拟
对主存的模拟
uint8_t hw_mem[MEM_SIZE_B] // 模拟主存，128MB
// 顶层读接口
uint32_t vaddr_read(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len) { … }
// 顶层写接口
void vaddr_write(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len, uint32_t data) { … }
nemu/src/memory/memory.c
地址（32位）
段寄存器（PA 3-2）
数据长度（1、2、4字节）

## Slide 23: 存储器的模拟
对主存的模拟
uint8_t hw_mem[MEM_SIZE_B] // 模拟主存，128MB
// 顶层读接口
uint32_t vaddr_read(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len) { … }
// 顶层写接口
void vaddr_write(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len, uint32_t data) { … }
nemu/src/memory/memory.c
地址（32位）
段寄存器（PA 3-2）
数据长度（1、2、4字节）
要写的数据
读取的结果

## Slide 24: 存储器的模拟
uint8_t hw_mem[MEM_SIZE_B] // 模拟主存，128MB
// 顶层读接口
uint32_t vaddr_read(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len) { … }
// 顶层写接口
void vaddr_write(vaddr_t vaddr, uint8_t sreg, size_t len, uint32_t data) { … }
nemu/src/memory/memory.c
vaddr_write(0, 0, 1, 0x12);
hw_mem[0] = 0x12
printf(“0x%x”, vaddr_read(0, 0, 1));
0x12
对主存的模拟

## Slide 25: 机器数的存取
CPU内的运算部件
数据流
通用寄存器
北桥芯片
主存（RAM）
Cache
硬盘
EAX
ECX
EDX
EBX
ESP
EBP
ESI
EDI

## Slide 26: 存储器的模拟
对通用寄存器的模拟
movl $0x12345678, %eax
movl $0x87654321, %ecx
movb $0xFF, %al
movb $0x00, %ah
movw %ax, %cx
%ecx = ?

## Slide 27: 存储器的模拟
对通用寄存器的模拟
movl $0x12345678, %eax
movl $0x87654321, %ecx
movb $0xFF, %al
movb $0x00, %ah
movw %ax, %cx
%ecx = $0x876500FF

## Slide 28: 存储器的模拟
typedef struct
{
struct
{
struct
{
struct
{
uint32_t _32;
uint16_t _16;
uint8_t _8[2];
};
uint32_t val;
} gpr[8];
struct
{ // do not change the order of the registers
uint32_t eax, ecx, edx, ebx, esp, ebp, esi, edi;
};
};
…
} CPU_STATE;
nemu/include/cpu/reg.h
对通用寄存器的模拟
#include "cpu/reg.h"
extern CPU_STATE cpu;
nemu/include/cpu/cpu.h
#include "cpu/cpu.h"
CPU_STATE cpu;
nemu/src/cpu/cpu.c

## Slide 29: 存储器的模拟
对通用寄存器的模拟
movl $0x12345678, %eax
movl $0x87654321, %ecx
movb $0xFF, %al
movb $0x00, %ah
movw %ax, %cx
#include “cpu.h”
cpu.eax = 0x12345678
cpu.ecx = 0x87654321
cpu.gpr[0]._8[0] = $0xFF
cpu.gpr[0]._8[1] = $0x00
cpu.gpr[1]._16 =cpu.gpr[0]._16
cpu.ecx = 0x876500FF

## Slide 30: 存储器的模拟
针对通用寄存器的测试用例：nemu/src/cpu/reg.c
执行测试用例
~$ make test_pa-1
terminal
nemu: src/cpu/reg.c:91: reg_test: Assertion `r.val == (sample[REG_EAX] & 0xff)' failed.
顺序执行PA 1-1，1-2，1-3的测试用例

## Slide 31: 存储器的模拟
对通用寄存器的模拟
typedef struct
{
union
{
union
{
union
{
uint32_t _32;
uint16_t _16;
uint8_t _8[2];
};
uint32_t val;
} gpr[8];
struct
{ // do not change the order of the registers
uint32_t eax, ecx, edx, ebx, esp, ebp, esi, edi;
};
};
…
} CPU_STATE;
nemu/include/cpu/reg.h

## Slide 32: 存储器的模拟
对通用寄存器的模拟
pa2020_fall$ make clean
pa2020_fall$ make test_pa-1
./nemu/nemu --test-reg
NEMU execute built-in tests
reg_test() pass
./nemu/nemu --test-alu add
NEMU execute built-in tests
Please implement me at alu.c
terminal
PA 1-1 pass
PA 1-2 fail

## Slide 33: 机器数的存取
CPU内的运算部件
EAX
ECX
EDX
EBX
ESP
EBP
ESI
EDI
数据流
通用寄存器
北桥芯片
主存（RAM）
√
√
PA 1-2 整数运算
PA 1-3 浮点数运算
PA 1-1

## Slide 34: PA 1-1 结束