## Slide 1: PA 1-3 – 浮点数的表示和运算
2022年3月4日
南京大学《计算机系统基础》课程组
计算机系统基础 Programming Assignment

## Slide 2: 前情提要
src
dest
result
ALU
EFLAGS
主存（RAM）
EAX
ECX
EDX
EBX
ESP
EBP
ESI
EDI
通用寄存器
PA 1-1
PA 1-2

## Slide 3: 目录
PA 1-1 数据的类型和存取
PA 1-2 整数的表示和运算
PA 1-3 浮点数的表示和运算

## Slide 4: 概览
FPU
x87
http://www.felixcloutier.com/x86/
PA 1-3
nemu/include/cpu/reg_fpu.h
nemu/include/cpu/fpu.h
nemu/src/cpu/fpu.c

## Slide 5: 概览
FPU
x87
http://www.felixcloutier.com/x86/
PA 1-3
nemu/include/cpu/reg_fpu.h
nemu/include/cpu/fpu.h
nemu/src/cpu/fpu.c
nemu/src/cpu/cpu.c
以及各个运算函数
+
nemu/src/cpu/instr/x87.c
调用

## Slide 6: 带小数的实数
3.75 （十进制）
11.11 （二进制）
21 20 2-1 2-2

## Slide 7: 定点数和浮点数
带小数的实数
（真值）
定点数（机器数）
浮点数（机器数）
16位整数
16位小数
自定义一种32位定点数表示法
小数点
s
尾数
阶码
IEEE 754

## Slide 8: 定点数和浮点数
带小数的实数
（真值）
定点数（机器数）
浮点数（机器数）
16位整数
16位小数
自定义一种32位定点数表示法
小数点
s
尾数
阶码
IEEE 754
11.11
00…00111100…00
14个0
14个0

## Slide 9: 定点数和浮点数
带小数的实数
（真值）
定点数（机器数）
浮点数（机器数）
16位整数
16位小数
自定义一种32位定点数表示法
小数点
s
尾数
阶码
IEEE 754
11.11
00…00111100…00
14个0
14个0
01000000011100…0
11.11 = 1.111 x 21

## Slide 10: 定点数和浮点数
带小数的实数
（真值）
定点数（机器数）
浮点数（机器数）
16位整数
16位小数
自定义一种32位定点数表示法
小数点
s
尾数
阶码
IEEE 754
11.11
00…00111100…00
14个0
14个0
01000000011100…0
11.11 = 1.111 x 21

## Slide 11: IEEE 754 浮点数标准
William Kahan （1933 - ?）
ACM Turing Award, 1989
For his fundamental contributions to numerical analysis. One of the foremost experts on floating-point computations. Kahan has dedicated himself to "making the world safe for numerical computations"!

## Slide 12: IEEE 754 浮点数标准
IEEE 754
32位单精度浮点数：float
64位双精度浮点数：double
nemu

## Slide 13: IEEE 754 浮点数标准
IEEE 754
正数：0
负数：1
（类比带符号整数原码表示法）
1位

## Slide 14: IEEE 754 浮点数标准
IEEE 754
非零 [规格化数]：表示 2exp - 127
全零 [非规格化数]：表示 2-126
偏置常数
阶码数值
1位
8位

## Slide 15: IEEE 754 浮点数标准
IEEE 754
尾数真值 [规格化数]： 1.23位尾数的编码
尾数真值 [非规格化数]： 0.23位尾数的编码
1位
8位
23位
The implied bit

## Slide 16: IEEE 754 浮点数标准
IEEE 754
尾数真值 [规格化数]： 1.23位尾数的编码
尾数真值 [非规格化数]： 0.23位尾数的编码
1位
8位
23位
nemu变量起名：significand fraction
带上隐藏位的
不带隐藏位的

## Slide 17: IEEE 754 浮点数标准

## Slide 18: IEEE 754 浮点数标准
typedef union {
struct // IEEE 754 float结构
{
uint32_t fraction : 23;
uint32_t exponent : 8;
uint32_t sign : 1;
};
float fval; // 浮点数
uint32_t val; // 机器数
} FLOAT;
nemu/include/cpu/reg_fpu.h

## Slide 19: 浮点数的运算模拟
NEMU中模拟浮点数的算术运算的部件
  FPU - 浮点运算单元（大部分由框架代码实现）
  实现浮点数运算：加减乘除
  相关代码：nemu/src/cpu/fpu.c
  需要实现internal_float_xxx()函数
    xxx可以是add、sub、mul或div
    需要实现internal_normalize()函数
浮点栈
状态字
控制字

## Slide 20: 浮点数的运算模拟
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a);
nemu/src/cpu/fpu.c

## Slide 21: 浮点数的运算模拟
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a);
运算名称
操作数b
操作数a
运算结果

## Slide 22: 浮点数的运算模拟
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a);
运算名称
操作数b
操作数a
运算结果
float对应的机器数，IEEE 754

## Slide 23: 浮点数的运算模拟
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a)
{
}

## Slide 24: 浮点数的运算模拟（禁用方法）
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a)
{
FLOAT fa, fb, f;
fa.val = a;
fb.val = b;
f.fval = fa.fval + fb.fval;
return f.val;
}
x
但可以用来测试

## Slide 25: 浮点数的运算模拟（要求的方法）
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a)
{
利用位操作和整数运算来实现浮点数运算
Soft Floating Point
}

## Slide 26: 浮点数的运算模拟（要求的方法）
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a)
{
利用位操作和整数运算来实现浮点数运算
Soft Floating Point
}
参考：https://bellard.org/softfp/
传奇程序员：QEMU、FFMPEG

## Slide 27: 浮点数的运算模拟（基本流程）
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a)
{
1. 处理边界情况（NaN、0、INF）
2. 提取符号、阶码、尾数
3. 整数运算得到中间结果
4. 舍入并规格化后返回
}

## Slide 28: 浮点数的运算模拟（以加法为例）
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a)
{
1. 处理边界情况（NaN、0、INF）
2. 提取符号、阶码、尾数
3. 整数运算得到中间结果
4. 舍入并规格化后返回
}
框架代码已经针对浮点数的加减乘除运算完成了对边界情况的处理
CORNER_CASE_RULE corner_add[] = {
{P_ZERO_F, P_ZERO_F, P_ZERO_F},
{N_ZERO_F, P_ZERO_F, P_ZERO_F},
…
} // nemu/src/cpu/fpu.c

## Slide 29: 浮点数的运算模拟
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a)
{
1. 处理边界情况（NaN、0、INF）
2. 提取符号、阶码、尾数
3. 整数运算得到中间结果
4. 舍入并规格化后返回
}

## Slide 30: 提取符号、阶码、尾数
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a) {
FLOAT f, fa, fb;
fa.val = a;
fb.val = b;
…
uint32_t sig_a, sig_b, sig_res;
sig_a = fa.fraction;
if (fa.exponent != 0)
sig_a |= 0x800000;
sig_b = fb.fraction;
if (fb.exponent != 0)
sig_b |= 0x800000;
…
}
nemu/src/cpu/fpu.c

## Slide 31: 提取符号、阶码、尾数
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a) {
FLOAT f, fa, fb;
fa.val = a;
fb.val = b;
…
uint32_t sig_a, sig_b, sig_res;
sig_a = fa.fraction;
if (fa.exponent != 0)
sig_a |= 0x800000;
sig_b = fb.fraction;
if (fb.exponent != 0)
sig_b |= 0x800000;
…
}
nemu/src/cpu/fpu.c
0 … 0 | 1/0 | fraction
uint32_t sig_x
8 bits
1 bit
23 bits
小数点

## Slide 32: 浮点数的运算模拟
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a)
{
1. 处理边界情况（NaN、0、INF）
2. 提取符号、阶码、尾数
3. 整数运算得到中间结果
4. 舍入并规格化后返回
}

## Slide 33: 整数运算得到中间结果
浮点数做加法（减法）的步骤
  对阶：小阶向大阶看齐
  尾数相加（相减）
1.1 x 210 + 1.11 x 212

## Slide 34: 整数运算得到中间结果
浮点数做加法（减法）的步骤
  对阶：小阶向大阶看齐
  尾数相加（相减）
1.1 x 210 + 1.11 x 212
看齐
小阶增加至大阶，同时尾数右移，保证对应真值不变
= 0.011 x 212 + 1.11 x 212
= 10.001 x 212

## Slide 35
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a) {
FLOAT f, fa, fb;
fa.val = a;
fb.val = b;
…
if (fa.exponent > fb.exponent) {
fa.val = b;
fb.val = a;
}
// alignment shift for fa
uint32_t shift = 0;
/* TODO: shift = ? */
printf("\e[0;31mPlease implement me at fpu.c\e[0m\n");
assert(0);
assert(shift >= 0);
…
}
nemu/src/cpu/fpu.c
  对阶：小阶向大阶看齐
将移位的位数计算出来，将阶较小的数的尾数部分右移，计算shift时注意非规格化数的情形
fa中保留阶较小的数
fb中保留阶较大的数

## Slide 36: 对阶：小阶向大阶看齐
0 … 0 | 1/0 | fraction
uint32_t sig_x
8 bits
1 bit
23 bits
小数点
尾数（含隐藏位）
>> shift

## Slide 37: 对阶：小阶向大阶看齐
0 … 0 | 1/0 | fraction
uint32_t sig_x
8 bits
1 bit
23 bits
小数点
尾数（含隐藏位）
>> shift
丢弃移出的位？精度的严重损失
shift >= 24?

## Slide 38: 对阶：小阶向大阶看齐
0 … 0 | 1/0 | fraction
uint32_t sig_x
8 bits
1 bit
23 bits
小数点
尾数（含隐藏位）
G
R
S
保护位
舍入位
粘位
>>

## Slide 39
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a) {
FLOAT f, fa, fb;
fa.val = a;
fb.val = b;
…
sig_a = (sig_a << 3); // guard, round, sticky
sig_b = (sig_b << 3);
…
}
nemu/src/cpu/fpu.c
  对阶：小阶向大阶看齐
尾数左移留出GRS bits
0 … 0 | 1/0 | fraction
uint32_t sig_x
5 bits
1 bit
23+3 = 26 bits
小数点
G
R
S

## Slide 40
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a) {
FLOAT f, fa, fb;
fa.val = a;
fb.val = b;
…
sig_a = (sig_a << 3); // guard, round, sticky
sig_b = (sig_b << 3);
uint32_t sticky = 0;
while (shift > 0)
{
sticky = sticky | (sig_a & 0x1);
sig_a = sig_a >> 1;
sig_a |= sticky;
shift--;
}
…
}
nemu/src/cpu/fpu.c
  对阶：小阶向大阶看齐
尾数右移对阶，注意粘位的操作
尾数左移留出GRS bits

## Slide 41
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a) {
FLOAT f, fa, fb;
fa.val = a;
fb.val = b;
…
if (fa.sign) { sig_a *= -1; }
if (fb.sign) { sig_b *= -1; }
sig_res = sig_a + sig_b;
if (sign(sig_res)) {
f.sign = 1;
sig_res *= -1;
}
else { f.sign = 0; }
…
}
nemu/src/cpu/fpu.c
  尾数相加
根据符号，尾数相加得到中间结果

## Slide 42: 整数运算得到中间结果
浮点数做加法（减法）的步骤
  对阶：小阶向大阶看齐
  尾数相加（相减）
1.1 x 210 + 1.11 x 212
小阶增加至大阶，同时尾数右移，保证对应真值不变
= 0.011 x 212 + 1.11 x 212
= 10.001 x 212
不符合IEEE 754标准
必须进行规格化

## Slide 43: 浮点数的运算模拟（基本流程）
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a)
{
1. 处理边界情况（NaN、0、INF）
2. 提取符号、阶码、尾数
3. 整数运算得到中间结果
4. 舍入并规格化后返回
}

## Slide 44: 规格化与舍入
uint32_t internal_normalize(uint32_t sign,
int32_t exp,
uint64_t sig_grs
)
nemu/src/cpu/fpu.c

## Slide 45: 规格化与舍入
uint32_t internal_normalize(uint32_t sign, // 结果的符号
int32_t exp, // 中间结果阶数（含偏置常数，可能为负）
uint64_t sig_grs // 中间结果尾数，26位小数
)
整数部分 | fraction
uint64_t sig_grs
38 bits
23+3 = 26 bits
小数点
G
R
S
nemu/src/cpu/fpu.c
返回IEEE 754标准的浮点数编码

## Slide 46: 规格化与舍入
uint32_t internal_normalize(uint32_t sign, int32_t exp, uint64_t sig_grs)
对于加减法，中间结果exp >= 0
        Case 1: exp > 0，且，sig_grs隐藏位后面超过了26位
          条件：sig_grs >> 26 > 1 且 exp > 0
          操作：将尾数右移1位，exp++，直至sig_grs >> 26 == 1
            注意sticky bit的操作
          例外：exp加过了头（ >= 0xFF了），阶码上溢

## Slide 47: 规格化与舍入
uint32_t internal_normalize(uint32_t sign, int32_t exp, uint64_t sig_grs)
对于加减法，中间结果exp >= 0
        Case 2: exp > 0，且，sig_grs隐藏位后面不足26位, 如：1.x + (–1.0)
          条件： sig_grs >> (23 + 3) == 0 且 exp > 0
          操作：尾数左移1位，exp--，直至sig_grs >> 26 == 1
          例外：exp减过了头（==0了），得到了非规格化数
            注意为了配合非规格化数的阶码为0表示2-126，需要额外将尾数右移一次，注意sticky bit的操作

## Slide 48: 规格化与舍入
uint32_t internal_normalize(uint32_t sign, int32_t exp, uint64_t sig_grs)
对于加减法，中间结果exp >= 0
        Case 3：exp == 0，且， sig_grs >> 26 == 1
          需要将exp++，保证阶码真值为-126
        其它情形：无需进行规格化（有哪些情形？）
        理解教程中的伪代码

## Slide 49: 规格化与舍入
    如果前面的过程没有产生溢出，根据GRS bits的取值情况进行舍入
      就近舍入到偶数
      舍入若产生尾数加1，有可能出现破坏规格化的情况
        此时需要进行额外的一次右规并判断阶码上溢的情况
uint32_t internal_normalize(uint32_t sign, int32_t exp, uint64_t sig_grs)
舍入
并返回
此时只剩隐藏位
符合IEEE 754标准的机器数

## Slide 50: 浮点数的运算模拟（基本流程）
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a)
{
1. 处理边界情况（NaN、0、INF）
2. 提取符号、阶码、尾数
3. 整数运算得到中间结果
4. 舍入并规格化后返回
}

## Slide 51: 浮点数的运算模拟（基本流程）
uint32_t internal_float_add(uint32_t b, uint32_t a)
{
1. 处理边界情况（NaN、0、INF）
2. 提取符号、阶码、尾数
3. 整数运算得到中间结果
4. 舍入并规格化后返回
}
乘法：尾数相乘，阶码相加
除法：尾数相除，阶码相减
注意偏置常数的加减操作

## Slide 52: 乘除法提示
乘法：尾数相乘，阶码相加
uint32_t internal_float_mul(uint32_t b, uint32_t a) {
…
uint64_t sig_a, sig_b, sig_res;
sig_res = sig_a * sig_b;
uint32_t exp_res = 0;
/* TODO: exp_res = ? leave space for GRS bits. */
printf("\e[0;31mPlease implement me at fpu.c\e[0m\n");
assert(0);
…
}
nemu/src/cpu/fpu.c

## Slide 53: 乘除法提示
乘法：尾数相乘，阶码相加
nemu/src/cpu/fpu.c
40个0 | 1/0 | 23位小数
0
63
40个0 | 1/0 | 23位小数
0
63
uint64_t sig_a
uint64_t sig_b
x
小数点
无符号整数相乘得到的中间结果，如何对应带小数点的尾数真值相乘中间结果？

## Slide 54: 乘除法提示
乘法：尾数相乘，阶码相加
nemu/src/cpu/fpu.c
与我们约定的sig_grs的标准之间有没有不一致？
整数部分 | fraction
uint64_t sig_grs
38 bits
23+3 = 26 bits
G
R
S
保持尾数中间结果编码不变，通过调整阶码exp，使得真值符合sig_grs约定

## Slide 55: 乘除法提示
除法：尾数相除，阶码相减
nemu/src/cpu/fpu.c
40个0 | 1/0 | 23位小数
0
63
40个0 | 1/0 | 23位小数
0
63
/
小数点
uint64_t 被除数尾数
uint64_t 除数尾数

## Slide 56: 乘除法提示
除法：尾数相除，阶码相减
nemu/src/cpu/fpu.c
40个0 | 1/0 | 23位小数
0
63
40个0 | 1/0 | 23位小数
0
63
uint64_t 被除数尾数
uint64_t 除数尾数
/
<< 左移直至高位没有0
>> 右移直至低位没有0
为提高计算精度所做的操作
同样需要调整阶码exp，使得真值符合sig_grs约定

## Slide 57: 乘除法的尾数规格化
    加减法规则基础上的额外情形：exp < 0
      操作：和sig_grs >> 26 > 1的情形一样，需要右规，直至
        得到非规格化数：exp == 0 且 sig_grs >> 26 <= 1 且 sig_grs > 0 （舍入之后仍大于0）
          在while循环外多右移一次配合非规格化数阶码的约定
        或，得到规格化数：exp > 0 且 sig_grs >> 26 == 1
      例外：
        已经无法右规了sig_grs <= 4 （舍入后就是0了），exp仍然小于0，产生阶码下溢
uint32_t internal_normalize(uint32_t sign, int32_t exp, uint64_t sig_grs)
对于加减法，中间结果exp >= 0
乘除法这一条不再成立

## Slide 58: 实验过程及要求
1.实现nemu/src/cpu/fpu.c中的四个浮点数运算函数；
2.将internal_normalize()函数补完；
3.使用make命令编译项目；
4.使用./nemu/nemu --test-fpu xxx或make test_pa-1命令执行NEMU并通过各个浮点数运算测试用例。
在实验报告中，回答以下问题：
为浮点数加法和乘法各找两个例子：1）对应输入是规格化或非规格化数，而输出产生了阶码上溢结果为正（负）无穷的情况；2）对应输入是规格化或非规格化数，而输出产生了阶码下溢结果为正（负）零的情况。是否都能找到？若找不到，说出理由。
fpu_test_add() pass
fpu_test_sub() pass
fpu_test_mul() pass
fpu_test_div() pass
~PA 1-3顺利完成~

## Slide 59: 路线图进展

## Slide 60: PA 1-3 结束
整个PA 1截止
  2022年3月17日（周四）24:00
提交方式
  make submit_pa-1
  下载submit/下面产生的压缩包
  将压缩包和实验报告分别提交到cslab中对应的备用窗口
  实验报告中需回答PA 1-1 到 PA 1-3教程后面的问题
    也可以报告在做实验过程中遇到的问题，心得和建议