## Slide 1: PA 2-1 – 指令解码与执行
2022年3月24日
南京大学《计算机系统基础》课程组
计算机系统基础 Programming Assignment

## Slide 2: 目录
程序执行的宏观过程与模拟
单条指令的解码与NEMU实现

## Slide 3: 计算机执行程序的过程
Windows: .exe
Linux: ELF
1. 将可执行文件中的指令、数据从外部存储器（如，硬盘）装载到内存中
PA 2-2 深入探讨
PA 2-1 简化实现
2. 循环往复地取指令、取操作数、执行、写操作数（若需要写）

## Slide 4: NEMU模拟程序执行：1. 装载程序
1.1 NEMU初始化模拟内存（PA 2-1的装载）
Physical Address
0x0 0x30000 0x7FFFFFF
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|Testcase ELF File | ~ |Testcase Binary| ~ |
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|< ---- RAM Disk ---->|<---------------- Physical Memory ------------------>|
带有RAM Disk时的NEMU模拟内存划分方式
testcase/bin/add testcase/bin/add.img
直接拷贝
load_exec()
@ nemu/src/main.c:30

## Slide 5: NEMU模拟程序执行：1. 装载程序
1.2 NEMU初始化CPU
Physical Address
0x0 0x30000 0x7FFFFFF
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|Testcase ELF File | ~ |Testcase Binary| ~ |
+------------------+---+---------------+-------------------------------------+
|< ---- RAM Disk ---->|<---------------- Physical Memory ------------------>|
带有RAM Disk时的NEMU模拟内存划分方式
初始化EIP和ESP
init_cpu()
@ nemu/src/cpu/cpu.c:17

## Slide 6
nemu/src/cpu/cpu.c

## Slide 7: NEMU模拟程序执行：2. 执行程序
void exec(uint32_t n)
{
…
nemu_state = NEMU_RUN;
while (n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN)
{ // 执行eip指向的指令
instr_len = exec_inst();
// eip指向下一条指令
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
nemu/src/cpu/cpu.c
    int exec_inst()
    {
    uint8_t opcode = 0;
    opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
    int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
    return len;
    }
nemu/src/cpu/cpu.c
解码并执行该指令，返回指令长度
how to?

## Slide 8: 目录
程序执行的宏观过程与模拟
单条指令的解码与NEMU实现

## Slide 9: 指令的解码
内存中的指令数据：8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
EIP
如何理解？怎么模拟？

## Slide 10: 指令的解码
内存中的指令数据：8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
EIP
+-----------+-----------+-----------+--------+------+------+------+------------+-----------+
|instruction| address- | operand- |segment |opcode|ModR/M| SIB |displacement| immediate |
| prefix |size prefix|size prefix|override| | | | | |
|-----------+-----------+-----------+--------+------+------+------+------------+-----------|
| 0 OR 1 | 0 OR 1 | 0 OR 1 | 0 OR 1 |1 OR 2|0 OR 1|0 OR 1| 0,1,2 OR 4 |0,1,2 OR 4 |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
| number of bytes |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
各种前缀，我们只模拟operand-size prefix，其值为0x66
操作码
(ModR/M中也可能包含一点)
各种找到操作数（寻址）的办法
最大是4，体现我们是32位机
按i386指令集体系结构的规定

## Slide 11: 指令的解码
8b 94 83 00 11 00 00 8b 45 f4
不是0x66，操作数32位，0x8b为操作码
查i386手册 – Appendix A – 0x8b对应MOV Gv, Ev
Ev和Gv都说明后面跟ModR/M字节
根据Mod + R/M域决定有SIB字节（内存地址disp32[--][--]）
SIB字节后面自然还有disp32 – 32位的偏移量（小端方式）
该指令所有需要的信息已经获得，对应AT&T格式汇编：
opcode
modr/m
sib
disp32
movl 0x1100(%ebx, %eax, 4), %edx
后续指令
EIP指向下一条指令

## Slide 12: 目录
程序执行的宏观过程与模拟
单条指令的解码与NEMU实现
  操作码的解码方式
  单条指令的实现方法
  利用框架代码中的宏来高效、简洁地实现多条指令

## Slide 13: NEMU模拟指令解码和执行
void exec(uint32_t n) {
…
while( n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN) {
…
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
int exec_inst() {
uint8_t opcode = 0;
// get the opcode， 取操作数
opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
// instruction decode and execution，执行这条指令
int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
return len; // 返回指令长度
}
指令解码与执行

## Slide 14: NEMU模拟指令解码和执行
void exec(uint32_t n) {
…
while( n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN) {
…
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
int exec_inst() {
uint8_t opcode = 0;
// get the opcode， 取操作数
opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
// instruction decode and execution，执行这条指令
int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
return len; // 返回指令长度
}
switch(opcode)
{
case 0x00: add_r2rm_b(); break;
case 0x01: add_r2rm_v(); break;
…
case 0x10: adc_r2rm_b(); break;
…
case 0x8b: mov_rm2r_v(); break;
…
case 0xc7: mov_i2rm_v(); break;
…
};
对应
等价

## Slide 15: NEMU模拟指令解码和执行
opcode_entry是一个函数指针数组
  其中每一个元素指向一条指令的模拟函数
访问 opcode_entry[opcode] == 调用对应位置指向的函数
nemu/src/cpu/decode/opcode.c
#include "cpu/instr.h"
instr_func opcode_entry[256] = { … }
// the type of an instruction entry
typedef int (*instr_func)(uint32_t eip, uint8_t opcode);
nemu/include/cpu/instr_helper.h
实现某一条指令的功能

## Slide 16: NEMU模拟指令解码和执行
int exec_inst() {
uint8_t opcode = 0;
// get the opcode， 取操作数
opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
// instruction decode and execution，执行这条指令
int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
return len; // 返回指令长度
}
内存： C7 05 48 11 10 00 02 00 00 00
switch(opcode)
{
case 0x00: add_r2rm_b(); break;
case 0x01: add_r2rm_v(); break;
…
case 0x10: adc_r2rm_b(); break;
…
case 0x8b: mov_rm2r_v(); break;
…
case 0xc7: mov_i2rm_v(); break;
…
};
对应
等价
instr_func opcode_entry[256] = {
…
/* 0xbc - 0xbf*/ mov_i2r_v, mov_i2r_v, mov_i2r_v, mov_i2r_v,
/* 0xc0 - 0xc3*/ group_2_b, group_2_v, inv, inv,
/* 0xc4 - 0xc7*/ inv, inv, mov_i2rm_b, mov_i2rm_v,
/* 0xc8 - 0xcb*/ inv, inv, inv, inv,
…
};

## Slide 17
内存： C7 05 48 11 10 00 02 00 00 00
nemu/src/cpu/cpu.c
void exec(uint32_t n) {
…
while( n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN) {
…
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
int exec_inst() {
uint8_t opcode = 0;
opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
return len; // 返回指令长度
}
1. cpu.eip指向C7
2. Opcode取出为C7
nemu/src/cpu/decode/opcode.c
#include "cpu/instr.h"
instr_func opcode_entry[256] = {
…
/* 0xc4 - 0xc7*/ inv, inv, mov_i2rm_b, mov_i2rm_v,
…
}
3. 访问数组即函数调用
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm;
rm.data_size = data_size;
int len = 1;
len += modrm_rm(eip + 1, &rm);
imm.type = OPR_IMM;
imm.addr = eip + len;
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm);
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8;
}
nemu/src/cpu/instr/mov.c
4. 返回指令长度
5. 循环开启下一条指令
当前EIP
mov_i2rm_v是模拟C7指令的函数

## Slide 18: 特殊的操作码编码方式
双字节opcode：第一个字节是0x0f
instr_func opcode_entry[256] = {
/* 0x08 - 0x0b*/ inv, inv, inv, inv,
/* 0x0c - 0x0f*/ inv, inv, inv, opcode_2_byte,
/* 0x10 - 0x13*/ inv, inv, inv, inv,
/* 0x14 - 0x17*/ inv, inv, inv, inv,
};
#include "cpu/instr.h"
extern bool has_prefix;
make_instr_func(opcode_2_byte)
{
int len = 1;
has_prefix = true;
uint8_t op = instr_fetch(eip + 1, 1);
#ifdef NEMU_REF_INSTR
len += __ref_opcode_2_byte_entry[op](eip + 1, op);
#else
len += opcode_2_byte_entry[op](eip + 1, op);
#endif
has_prefix = false;
return len;
}
instr_func opcode_2_byte_entry[256] = {
/* 0x00 - 0x03*/ inv, group_7, inv, inv,
/* 0x04 - 0x07*/ inv, inv, inv, inv,
/* 0x08 - 0x0b*/ inv, inv, inv, inv,
/* 0x0c - 0x0f*/ inv, inv, inv, inv,
/* 0x10 - 0x13*/ inv, inv, inv, inv,
/* 0x14 - 0x17*/ inv, inv, inv, inv,
...
};
nemu/src/cpu/decode/opcode.c
nemu/src/cpu/instr/opcode_2_byte.c

## Slide 19: 特殊的操作码编码方式
group中的指令
instr_func opcode_entry[256] = {
/* 0x7c - 0x7f*/ inv, inv, inv, inv,
/* 0x80 - 0x83*/ group_1_b, group_1_v, nemu_trap, group_1_bv,
/* 0x84 - 0x87*/ inv, inv, inv, inv,
};
nemu/src/cpu/decode/opcode.c
手册上指令格式有bug，以框架代码为准

## Slide 20: 特殊的操作码编码方式
group中的指令
instr_func opcode_entry[256] = {
/* 0x7c - 0x7f*/ inv, inv, inv, inv,
/* 0x80 - 0x83*/ group_1_b, group_1_v, nemu_trap, group_1_bv,
/* 0x84 - 0x87*/ inv, inv, inv, inv,
};
nemu/src/cpu/decode/opcode.c
手册上指令格式有bug，以框架代码为准

## Slide 21: 特殊的操作码编码方式
group中的指令
instr_func opcode_entry[256] = {
/* 0x7c - 0x7f*/ inv, inv, inv, inv,
/* 0x80 - 0x83*/ group_1_b, group_1_v, …,
/* 0x84 - 0x87*/ inv, inv, inv, inv,
};
#include "cpu/instr.h"
#define make_group_impl(name) \
make_instr_func(name) \
{ \
uint8_t op_code; \
modrm_opcode(eip + 1, &op_code); \
return concat(name, _entry)[op_code](eip, op_code); \
}
#ifdef NEMU_REF_INSTR
#define make_group_impl_cond make_group_impl_ref
#else
#define make_group_impl_cond make_group_impl
#endif
make_group_impl_cond(group_1_b)
make_group_impl_cond(group_1_v)
/* 0x80 */
instr_func __ref_group_1_b_entry[8] = {__ref_add_i2rm_b, __ref_or_i2rm_b, __ref_adc_i2rm_b, __ref_sbb_i2rm_b, __ref_and_i2rm_b, __ref_sub_i2rm_b, __ref_xor_i2rm_b, __ref_cmp_i2rm_b};
/* 0x81 */
instr_func __ref_group_1_v_entry[8] = {__ref_add_i2rm_v, __ref_or_i2rm_v, __ref_adc_i2rm_v, __ref_sbb_i2rm_v, __ref_and_i2rm_v, __ref_sub_i2rm_v, __ref_xor_i2rm_v, __ref_cmp_i2rm_v};
nemu/src/cpu/decode/opcode.c
nemu/src/cpu/instr/group.c

## Slide 22
内存： C7 05 48 11 10 00 02 00 00 00
nemu/src/cpu/cpu.c
void exec(uint32_t n) {
…
while( n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN) {
…
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
int exec_inst() {
uint8_t opcode = 0;
opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
return len; // 返回指令长度
}
1. cpu.eip指向C7
2. Opcode取出为C7
nemu/src/cpu/decode/opcode.c
#include "cpu/instr.h"
instr_func opcode_entry[256] = {
…
/* 0xc4 - 0xc7*/ inv, inv, mov_i2rm_b, mov_i2rm_v,
…
}
3. 访问数组即函数调用
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm;
rm.data_size = data_size;
int len = 1;
len += modrm_rm(eip + 1, &rm);
imm.type = OPR_IMM;
imm.addr = eip + len;
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm);
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8;
}
nemu/src/cpu/instr/mov.c
4. 返回指令长度
5. 循环开启下一条指令
当前EIP
mov_i2rm_v是模拟C7指令的函数

## Slide 23: 目录
程序执行的宏观过程与模拟
单条指令的解码与NEMU实现
  操作码的解码方式
  单条指令的实现方法
  利用框架代码中的宏来高效、简洁地实现多条指令

## Slide 24: NEMU模拟指令解码和执行
怎么写某操作码对应的instr_func？
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
这是一条把一个立即数mov到R/M中的指令，操作数长度为16或32位
推荐命名规则：
指令名_源操作数类型2目的操作数类型_长度后缀

## Slide 25: NEMU模拟指令解码和执行
在nemu/include/cpu/instr_helper.h中我们给出了用于精简指令实现的宏，一些实用信息（详细用法参阅教程，比较详尽）
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) …
inst_name就是指令的名称：mov，add，sub，…
src_type和dest_type是源和目的操作数类型，与decode_operand系列宏一致：
  rm – 寄存器或内存地址 – 对应手册E类型
  r – 寄存器地址 – 对应手册G类型
  i – 立即数 – 对应手册I类型
  m – 内存地址 – 差不多对应手册M类型
  a – 根据操作数长度对应al, ax, eax – 手册里没有
  c – 根据操作数长度对应cl, cx, ecx – 手册里没有
  o – 偏移量 – 对应手册里的O类型
suffix是操作数长度后缀，与decode_data_size系列宏一致：
  b, w, l, v – 8，16，32，16/32位
  bv – 源操作数为8位，目的操作数为16/32位，特殊指令用到
  short, near – jmp指令用到，分别指代8位和32位
  你可以根据实际需要添加其他的宏或改写已有的宏

## Slide 26: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}

## Slide 27: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h
#define make_instr_func(name) int name(uint32_t eip, uint8_t opcode)
#include "cpu/instr.h"
instr_func opcode_entry[256] = { … }
// the type of an instruction entry
typedef int (*instr_func)(uint32_t eip, uint8_t opcode);
对比一下opcode_entry的类型

## Slide 28: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}

## Slide 29: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
nemu/include/cpu/operand.h
enum {OPR_IMM, OPR_REG, OPR_MEM, OPR_CREG, OPR_SREG};
typedef struct {
int type;
// addr地址，随type不同解释也不同
uint32_t addr;
uint8_t sreg; // 现在不管
uint32_t val;
// data_size = 8, 16, 32
size_t data_size;
#ifdef DEBUG
MEM_ADDR mem_addr;
#endif
}OPERAND;

## Slide 30: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}

## Slide 31: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
nemu/src/cpu/instr/data_size.c
uint8_t data_size = 32;
make_instr_func(data_size_16) {
uint8_t op_code = 0;
int len = 0;
data_size = 16;
op_code = instr_fetch(eip + 1, 1);
len = opcode_entry[op_code](eip + 1, op_code);
data_size = 32;
return 1 + len;
}

## Slide 32: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}

## Slide 33: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
nemu/src/cpu/decode/modrm.c
int modrm_rm(uint32_t eip, OPERAND * rm) ;
就是查表过程变成代码
会将传入的rm变量的type和addr（包括sreg）填好
返回解析modr/m所扫描过的字节数（包括可能的SIB和disp）

## Slide 34: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}

## Slide 35: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
nemu/src/cpu/decode/operand.c
void operand_read(OPERAND * opr) {
switch(opr->type) {
case OPR_MEM: …
case OPR_IMM:
opr->val = vaddr_read(opr->addr, SREG_CS, 4);
break;
case OPR_REG:
if(opr->data_size == 8) {
opr->val = cpu.gpr[opr->addr % 4]._8[opr->addr / 4];
} else {
opr->val = cpu.gpr[opr->addr]._32;
}
break;
case OPR_CREG: …
case OPR_SREG: …
// deal with data size
switch(opr->data_size) {
case 8: opr->val = opr->val & 0xff; break;
case 16: opr->val = opr->val & 0xffff; break;
case 32: break;
default: …
}
}

## Slide 36: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
执行mov操作并且写目的操作数

## Slide 37: NEMU模拟指令解码和执行
// 宏展开后这一行即为 int mov_i2rm_v(uint32_t eip, uint8_t opcode) {
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm; // OPERAND定义在nemu/include/cpu/operand.h
// 看教程§2-1.2.3
rm.data_size = data_size; // data_size是个全局变量，表示操作数的比特长度
int len = 1; // opcode 长度1字节
len += modrm_rm(eip + 1, &rm); // 读ModR/M字节，rm的type和addr会被填写
imm.type = OPR_IMM; // 填入立即数类型
imm.addr = eip + len; // 找到立即数的地址
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm); // 执行 mov 操作
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8; // opcode长度 + ModR/M字节扫描长度 + 立即数长度
}
返回指令长度

## Slide 38
内存： C7 05 48 11 10 00 02 00 00 00
nemu/src/cpu/cpu.c
void exec(uint32_t n) {
…
while( n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN) {
…
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
int exec_inst() {
uint8_t opcode = 0;
opcode = instr_fetch(cpu.eip, 1);
int len = opcode_entry[opcode](cpu.eip, opcode);
return len; // 返回指令长度
}
1. cpu.eip指向C7
2. Opcode取出为C7
nemu/src/cpu/decode/opcode.c
#include "cpu/instr.h"
instr_func opcode_entry[256] = {
…
/* 0xc4 - 0xc7*/ inv, inv, mov_i2rm_b, mov_i2rm_v,
…
}
3. 访问数组即函数调用
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm;
rm.data_size = data_size;
int len = 1;
len += modrm_rm(eip + 1, &rm);
imm.type = OPR_IMM;
imm.addr = eip + len;
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm);
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8;
}
nemu/src/cpu/instr/mov.c
4. 返回指令长度
5. 循环开启下一条指令
当前EIP
mov_i2rm_v是模拟C7指令的函数

## Slide 39: 容易写出低质量代码：代码克隆
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND rm, imm;
rm.data_size = data_size;
int len = 1;
len += modrm_rm(eip + 1, &rm);
imm.type = OPR_IMM;
imm.addr = eip + len;
imm.data_size = data_size;
operand_read(&imm);
rm.val = imm.val;
operand_write(&rm);
return len + data_size / 8;
}
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND rm, r;
rm.data_size = data_size;
r.data_size = data_size
int len = 1;
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
return len;
}
make_instr_func(mov_rm2r_v) {
OPERAND rm, r;
rm.data_size = data_size;
r.data_size = data_size
int len = 1;
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
operand_read(&rm);
r.val = rm.val;
operand_write(&r);
return len;
}
代码冗长难理解
容易引入错误

## Slide 40: 目录
程序执行的宏观过程与模拟
单条指令的解码与NEMU实现
  操作码的解码方式
  单条指令的实现方法
  利用框架代码中的宏来高效、简洁地实现多条指令

## Slide 41: 观察操作码编码规律
操作相同，仅操作码类型长度不同

## Slide 42: 思路：将功能抽象出来
void execute_mov(OPERAND * opr_dest, OPERAND * opr_src)
{
operand_read(opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_func(mov_i2rm_v) {
OPERAND opr_dest, opr_src;
opr_dest.data_size = data_size;
int len = 1;
len += modrm_rm(eip + 1, &opr_dest);
opr_src.type = OPR_IMM;
opr_src.addr = eip + len;
opr_src.data_size = data_size;
execute_mov(&opr_dest, &opr_src);
return len + data_size / 8;
}
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND opr_dest, opr_src;
opr_dest.data_size = data_size;
opr_src.data_size = data_size
int len = 1;
len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
execute_mov(&opr_dest, &opr_src);
return len;
}
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND opr_dest, opr_src;
opr_dest.data_size = data_size;
opr_src.data_size = data_size
int len = 1;
len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_dest, &opr_src);
execute_mov(&opr_dest, &opr_src);
return len;
}
操作数解码能不能抽象？

## Slide 43: 用于精简指令实现的宏
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
nemu/src/cpu/instr/mov.c
普通实现
精简实现
会出现大量相似的重复代码
同样指令同样的逻辑
一行对应一条指令的实现

## Slide 44
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
nemu/src/cpu/instr/mov.c
// macro for making an instruction entry
#define make_instr_func(name) int name(uint32_t eip, uint8_t opcode)
nemu/include/cpu/instr_helper.h
int mov_r2rm_v (uint32_t eip, uint8_t opcode)

## Slide 45
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
nemu/src/cpu/instr/mov.c
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \
concat(decode_data_size_, suffix) \
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
print_asm_2(…); \
instr_execute_2op(); \
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 46
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
nemu/src/cpu/instr/mov.c
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
print_asm_2(…); \
instr_execute_2op(); \
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 47
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
nemu/src/cpu/instr/mov.c
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
// 宏展开等于 decode_data_size_v
// 下方宏定义 #define decode_data_size_v opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
print_asm_2(…); \
instr_execute_2op(); \
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 48
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
// 宏展开等于 decode_data_size_v
// 下方宏定义 #define decode_data_size_v opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
// 宏展开等于 decode_operand_r2rm
// 下方宏定义 #define decode_operand_r2rm \
// len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…); \
instr_execute_2op(); \
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 49
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
// 宏展开等于 decode_data_size_v
// 下方宏定义 #define decode_data_size_v opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
// 宏展开等于 decode_operand_r2rm
// 下方宏定义 #define decode_operand_r2rm \
// len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…); \ // 单步执行打印调试信息，不变
instr_execute_2op(); \
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 50
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
// 宏展开等于 decode_data_size_v
// 下方宏定义 #define decode_data_size_v opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
// 宏展开等于 decode_operand_r2rm
// 下方宏定义 #define decode_operand_r2rm \
// len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…); \ // 单步执行打印调试信息，不变
instr_execute_2op(); \ //调用执行函数
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 51
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
nemu/src/cpu/instr/mov.c
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
// 宏展开等于 decode_data_size_v
// 下方宏定义 #define decode_data_size_v opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
// 宏展开等于 decode_operand_r2rm
// 下方宏定义 #define decode_operand_r2rm \
// len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…); \ // 单步执行打印调试信息，不变
instr_execute_2op(); \ //调用执行函数
return len; \
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h
Static关键字很关键！

## Slide 52
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// macro for generating the implementation of an instruction with two operands
#define make_instr_impl_2op(inst_name, src_type, dest_type, suffix) \
// 等于 make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_func(concat7(inst_name, _, src_type, 2, dest_type, _, suffix)) {\
// 宏展开等于 make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1; \ // 不变
concat(decode_data_size_, suffix) \
// 宏展开等于 decode_data_size_v
// 下方宏定义 #define decode_data_size_v opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
concat3(decode_operand, _, concat3(src_type, 2, dest_type)) \
// 宏展开等于 decode_operand_r2rm
// 下方宏定义 #define decode_operand_r2rm \
// len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…); \ // 单步执行打印调试信息，不变
instr_execute_2op(); \ //调用执行函数
return len; \ // 返回指令长度
}
nemu/include/cpu/instr_helper.h

## Slide 53
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// 将其进行宏展开后，变为。。。
nemu/src/cpu/instr/mov.c

## Slide 54
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// 将其进行宏展开后，变为。。。
make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1;
opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…);
instr_execute_2op();
return len;
}
nemu/src/cpu/instr/mov.c
等价

## Slide 55
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// 将其进行宏展开后，变为。。。
make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1;
opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…);
instr_execute_2op();
return len;
}
nemu/src/cpu/instr/mov.c
等价
opr_src和opr_dest是定义在operand.c中的两个全局变量

## Slide 56
make_instr_func(mov_r2rm_v) {
OPERAND r, rm;
// 指定操作数长度
rm.data_size = r.data_size = data_size;
int len = 1;
// 操作数寻址
len += modrm_r_rm(eip + 1, &r, &rm);
// 执行mov操作
operand_read(&r);
rm.val = r.val;
operand_write(&rm);
// 返回操作数长度
return len;
}
#include "cpu/instr.h"
static void instr_execute_2op() {
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
// 将其进行宏展开后，变为。。。
make_instr_func(mov_ r2rm_v) {
int len = 1;
opr_src.data_size = opr_dest.data_size = data_size;
len += modrm_r_rm(eip + 1, &opr_src, &opr_dest);
print_asm_2(…);
instr_execute_2op();
return len;
}
nemu/src/cpu/instr/mov.c
等价
modrm系列函数看Guide的描述

## Slide 57: 最终效果
static void instr_execute_2op()
{
operand_read(&opr_src);
opr_dest.val = opr_src.val;
operand_write(&opr_dest);
}
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, b)
make_instr_impl_2op(mov, r, rm, v)
make_instr_impl_2op(mov, rm, r, b)
make_instr_impl_2op(mov, rm, r, v)
make_instr_impl_2op(mov, i, rm, b)
make_instr_impl_2op(mov, i, rm, v)
make_instr_impl_2op(mov, i, r, b)
make_instr_impl_2op(mov, i, r, v)
make_instr_impl_2op(mov, a, o, b)
make_instr_impl_2op(mov, a, o, v)
make_instr_impl_2op(mov, o, a, b)
make_instr_impl_2op(mov, o, a, v)
展开后约等于120行的代码

## Slide 58: PA 2-1要做的任务：执行make run或make test_pa-2-1
invalid opcode(eip = 0x00030033): 83 f8 01 66 c7 05 34 12 ...
There are two cases which will trigger this unexpected exception:
1. The instruction at eip = 0x00030033 is not implemented.
2. Something is implemented incorrectly.
Find this eip value(0x00030033) in the disassembling result to distinguish which case it is.
If it is the first case, see
_ ____ ___ __ __ __ _
(_)___ \ / _ \ / / | \/ | | |
_ __) | (_) |/ /_ | \ / | __ _ _ __ _ _ __ _| |
| ||__ < > _ <| '_ \ | |\/| |/ _` | '_ \| | | |/ _` | |
| |___) | (_) | (_) | | | | | (_| | | | | |_| | (_| | |
|_|____/ \___/ \___/ |_| |_|\__,_|_| |_|\__,_|\__,_|_|
for more details.
If it is the second case, remember:
* The machine is always right!
* Every line of untested code is always wrong!
根据eip，结合打印出来的内存内容定位需要实现的指令
配合使用我们定制的objdump工具
http://114.212.10.212/wl/pa2020_spring_guide
源码：https://gitee.com/wlicsnju/binutils4nemu
需要修改Makefile来指定测试用例

## Slide 59: PA 2-1要做的任务：执行make run或make test_pa-2-1
  查i386手册得知这是一条什么指令
    先查appendix A得知指令的类型和格式
    必要的话查section 17.2.1译码ModR/M和SIB字节
    必要的话查section 17.2.2.11查看指令的具体含义和细节
  写该操作码对应的instr_func
    例如：make_instr_func(mov_i2rm_v)
  把这个函数在nemu/include/cpu/instr.h中声明一下
  在opcode_entry对应该操作码的地方把这个函数的函数名填进去替代原来的inv
  重复上述过程直至完成所有需要模拟的指令

## Slide 60: NEMU模拟指令解码和执行
针对这个框架有一些要特别注意的地方
void exec(uint32_t n) {
…
while( n > 0 && nemu_state == NEMU_RUN)
{
…
instr_len = exec_inst();
cpu.eip += instr_len;
n--;
…
}
…
}
nemu/src/cpu/cpu.c
这一步非常机械，对于某些指令，如特殊的jmp、ret中涉及到跳转到某一个绝对的地址（而非相对下一条指令起始地址的偏移量）时，要在实现时灵活指定指令长度为0，来规避cpu.eip += instr_len

## Slide 61: 实验目标
PA 2-1提交截止时间待定
建议大家先写一些指令，发现在实现过程中不方便的地方，下一次课我们讲解框架代码中和精简指令实现的宏的有关内容
$ make clean
$ make test_pa-2-1
...
./nemu/nemu --autorun --testcase struct
NEMU load and execute img: ./testcase/bin/struct.img elf: ./testcase/bin/struct
nemu: HIT GOOD TRAP at eip = 0x0003010c
NEMU2 terminated
./nemu/nemu --autorun --testcase string
NEMU load and execute img: ./testcase/bin/string.img elf: ./testcase/bin/string
nemu: HIT GOOD TRAP at eip = 0x0003016a
NEMU2 terminated
./nemu/nemu --autorun --testcase hello-str
NEMU load and execute img: ./testcase/bin/hello-str.img elf: ./testcase/bin/hello-str
nemu: HIT GOOD TRAP at eip = 0x00030105
NEMU2 terminated
./nemu/nemu --autorun --testcase test-float
NEMU load and execute img: ./testcase/bin/test-float.img elf: ./testcase/bin/test-float
nemu: HIT BAD TRAP at eip = 0x000300c8
NEMU2 terminated
make[1]: Leaving directory '/home/icspa/teaching/temp_test/pa_code'
控制台

## Slide 62: PA 2-1 结束
PA 2-1截止时间2022年4月14日24时