## Slide 1: 数字逻辑与计算机组成 课内实验介绍
吴海军
南京大学计算机科学与技术系
Notes: Logisim（http://www.cburch.com/logisim/）是Carl Burch开发的一个设计和模拟数字逻辑电路的图形化教学工具，其界面简洁、操作简单，功能却十分强大。非常便于学习逻辑电路设计的基本概念，能够从简单的子电路分层构建较复杂的数字电路。
意大利版本，2018年更新，在Java 9、Java10上运行，进一步修改bug。
中文版https://sourceforge.net/projects/logisimit/

## Slide 2: 主要内容
Logisim使用简介
Logisim实验1
  多数表决器
  构建或门
  晶体管实现2选1多路选择器
  4位奇偶校验器
Logisim常见问题

## Slide 3: Logisim使用简介

## Slide 4: Logisim的发展
Logisim是Carl Burch开发的一个设计和仿真数字逻辑电路的图形化教学工具。
非常便于学习数字逻辑电路设计的基本概念，能够从简单的子电路分层构建较复杂的数字电路。
2001年4月-2011年5月，版本V2.7.1，基于Java开发，跨平台运行，按照GNU开源协议授权使用。
  Windows平台使用EXE文件，MAC或Linux平台使用JAR文件
在SourceForge上有多个Logisim项目，其中意大利语版本2017年开始修改，在Java 10及以上版本上重新编译，修改bug，添加新组件。最新版本： V2.16.1.0 2020-04-18
电路文件类型为circ，格式为xml，所有子电路都是以这样的标记出现，<circuit name=“***”></circuit>，包含电路外观。

## Slide 5: Logisim界面
快捷工具栏
导航窗口
属性窗口
工作区、画布
工作区缩放比例
工作区选择网格显示
子电路工具栏

## Slide 6: 快捷工具栏
1.Poke tool（ ）点戳工具：选中点戳工具，进入仿真状态，可动态改变工作区中部件某个输入端引脚的赋值。用鼠标点击输入端，它的输入值就会在0和1之间切换。
2.Edit tool ( )编辑工具：选中编辑工具后，进入编辑状态，可对工作区选中的部件进行拖曳、删除、修改属性等操作。当光标停在某个部件端口时，一个绿色的小圆圈将围绕该端口，此时按住鼠标左键，就可以进行器件间的连线。
3.Text tool（ ）文本工具：在电路中添加标识符或注释文字。如：在器件的输入输出端或器件边沿添加文字描述。
Notes: 1.点戳工具：改变电路输入端的赋值。
2.选中按钮：编辑选中的组件、添加导线。
3.文字输入：编辑电路中的文本标识。
4.输入引脚：添加输入引脚。
5.输出引脚：添加输出引脚。
6.非门：在电路中添加非门。
7.与门：在电路中添加与门，可在属性栏中，修改属性。
8.或门：在电路中添加或门，可在属性栏中，修改属性

## Slide 7: 快捷工具栏
1.Input Pin（ ）输入引脚：选中输入引脚后，在画布任意位置单击鼠标左键后，放置一个输入引脚。然后在属性窗口中，修改输入端属性。在鼠标移到输入端时，一个绿色的小圆圈将围绕端口，此时，只需按住鼠标左键，就可以进行器件间的连线。
2.Output Pin（ ）输出引脚：选中输出引脚后，在画布任意位置单击鼠标左键后，放置一个输出引脚。
3.NOT gate（ ）非门：选中非门后，在画布任意位置单击鼠标左键后，放置非门。
4.AND gate（ ）与门：选中与门后，在画布任意位置放置与门，可修改属性，如输出端方向、输入端数目、位宽、标识符、输入端负逻辑等。
5.OR gate（ ）或门：选中或门后，在画布任意位置放置或门， 可修改属性，如输出端方向、输入端数目、位宽、标识符、输入端负逻辑等。 。

## Slide 8: Logisim导航窗口
导航窗口提供Logisim所有的基本组件，用户可以将选中的组件拖曳都工作区中，并在属性窗口中定义其属性。
  Wiring线路库：与线路直接相关的组件。
  Gates逻辑门库：完成简单逻辑功能组件。
  TTL库：74系列中小规模集成电路。
  Plexers器件：更复杂的组合器件，如多路复用器和解码器。
  Arithmetic算术：具有算术运算功能部件。
  Memory存储器：具有存储数据的器件，如触发器、寄存器和RAM等。
  I/O输入输出：用于人机交互的组件。
  Base基础工具库：系统中不可或缺的工具。

## Slide 9: Logisim属性窗口
属性窗口配置组件的功能和外观。属性表左侧用来显示属性名称，右侧显示属性值，可用鼠标点击修改。
不同的组件的属性表不相同。
很多组件有公共的属性：
  朝向
  数据位宽
  尺寸
  输入端口数
  输出值范围
  标识符
  标识符字体、颜色
  输入端负逻辑选择等

## Slide 10: Logisim线路库
Wiring线路库包含与线路相关的基本组件，由属性表定义功能。
  Splitter分线器：将多位线路进行拆分或将多个线路进行合并。
  Pin引脚：电路的输入或输出引脚。
  Probe探针：监控电路中指定位置的具体值，类似输出引脚，连接线条灰色，用于线路调试。
  Tunnel隧道：类似于多层印刷电路板的过孔，可以将没有线路相连的两个或多个点逻辑连通，通过相同的标识符相连。有助于电路设计整洁美观。
  Pull Resistor上/下拉电阻：用于处理连接点的不确定值（浮动值）。

## Slide 11: Logisim线路库
Wiring线路库包含与线路相关的基本组件，由属性表定义功能。
  Clock时钟：时钟信号源，以固定频率输出
  Programmable Generator：可编程信号发生器，4个输出状态。
  Constant常量：数值属性固定的值
  Power电源：特殊的常量，值为1
  Ground接地：特殊的常量，值为0
  Transistor晶体管：有PMOS、NMOS晶体管两种类型
  Transmision Gate传输门：
  Bit Extender位扩展器：可扩展或截断数据位宽，扩展时刻选择0、1、符号位或额外输入位扩展。

## Slide 12: Logisim输入输出库
输入输出库包含与用户交互的组件
  Button按钮：模拟一个按钮，未按下输出0，鼠标点击模拟按下输出1，释放鼠标按钮后输出0
  Switch开关：通过选择不同位置来设置输入、输出间导通或截止。
  Dip Switch一组拨档输入：选择不同位置持续输出0或1。
  Slider连续输出：可通过鼠标平滑移动连续输出n位数二进制数。
  Joystick操纵杆：鼠标拖动中间按钮，输出x、y两个坐标
  Keyboard键盘：允许电路读取从键盘输入的ASCII键值。
  Buzzer蜂鸣器：发出有输入定义的频率声音

## Slide 13: Logisim输入输出库
输入输出库包含与用户交互的组件
  LED指示灯：根据灯的亮和灭显示其输入值是1还是0。
  RGB LED彩色指示灯：根据三个1位R、G、B输入值来显示指示灯的色彩，全0黑色，全1白色。
  Digital Oscilloscope数字示波器：显示输入信号的波形。
  7-Segment Display七段数码管：8个1位输入值分别对应7个线段和1个小数点。
  Hex Digit Display十六进制数码管：一个4位输入对应数值，一个1位输入对应小数点。
  LED Matrix LED矩阵：通过一个像素点阵来显示符号。有行模式、列模式、行列模式三种不同引脚模式。
  TTY字符终端：一个简单的字符显示终端，接收可显示的ASCII码。

## Slide 14: Logisim偏好设置
在File菜单下点击Prefrence，弹出偏好设置窗口
在international国际化选项卡中
  可选择逻辑门的三种形式：标准形状Shape、矩形Rectangular和DIN 40700规范。
  选择中文/Chinese，可切换界面语言为汉字。
在windows选项卡中
  设置工具栏的位置
  设置“滴答”运行频率
在Layout选项卡中
  show component tips组件提示开关
  keep connections while moving移动组件时保持连接

## Slide 15: Logisim 工程选项
在Project菜单下点击Option，弹出工程选项窗口
在simulation选项卡中
  Iterations until osillation在震荡前的循环次数。表示“滴答”的次数。
  Gate outpout when undefined未连接的逻辑门输出：默认为忽略该输入，在实际电路中这种逻辑门可能导致行为不可预测，建议设置成错误。
  Add noise to component delays组件延迟噪声：建议关闭该选项。

## Slide 16: Logisim 帮助
在Help菜单下，点击User’s Guide

## Slide 17: Logisim 基础库文件
逻辑门库

## Slide 18: Logisim 基础库文件

## Slide 19: Logisim 库文件
系统嵌入库文件：Logisim系统已经包含的库文件
生成的库文件：使用Logisim项目文件生成并保存在本地磁盘中的元器件集合。
JAR库文件：第三方利用java开发的库文件。可以下载到本地使用。
  cs3410.jar
  mips-probe.jar

## Slide 20: Logisim实验1
课内实验1

## Slide 21: Logisim实验1.1：多数表决器
实验1：利用基本逻辑门实现3输入多数表决器
实验步骤：
  实验原理：列出真值表，生成逻辑表达式
  添加逻辑门：放置需要的逻辑门、输入、输出引脚等，并布局到适当位置
  添加线路：将输入引脚、逻辑门的输入端、输出端、输出引脚等通过连接线相连。
  添加标识符：添加注释文字，便于电路的理解
  仿真测试：进入仿真状态，验证电路功能。

## Slide 22: Logisim实验1.1：多数表决器
实验1：利用基本逻辑门实现3输入多数表决器
  1、实验原理：输入、输出真值表
XYZ | F
000 001 010 011 100 101 110 111 | 0 0 0 1 0 1 1 1
输出函数F=++
数字电路分析：需要3个2输入与门和1个三输入或门；3个输入引脚和1个输出引脚。

## Slide 23: Logisim实验1.1：多数表决器
实验1：利用基本逻辑门实现3输入多数表决器
  2、添加逻辑门：放置需要的逻辑门、输入、输出引脚等，并布局到适当位置
    打开Logisim软件，通过快捷工具栏放置与门、或门、驶入引脚、输出引脚
    或门缺省输入端口数是2，需修改属性表，将输入端口数改为3

## Slide 24: Logisim实验1.1：多数表决器
实验1：利用基本逻辑门实现3输入多数表决器
  3、添加线路：将输入引脚、逻辑门的输入端、输出端、输出引脚等通过连接线相连。
    在编辑状态下，当鼠标移动移动到某个连接点时，出现绿色圆圈，拖动该圆圈到目的位置即可生成线路。
    所有的输入和输出引脚都需要线路相连，不能悬空。

## Slide 25: Logisim实验1：多数表决器
实验1：利用基本逻辑门实现3输入多数表决器
  4、添加标识符：添加注释文字，便于电路的理解
    选中输入、输出引脚，在属性表中添加引脚标识符
    选中逻辑门，在属性表中添加门标识符
    点击快捷工具栏中文本工具，在电路空白处添加描述文字。
    标识符、注释文字的字体、大小、颜色和位置等均可在属性表中修改

## Slide 26: Logisim实验1.1：多数表决器
实验1：利用基本逻辑门实现3输入多数表决器
  5、仿真测试：进入仿真状态，验证电路功能。
    在快捷工具栏中，选中点戳工具，进入仿真状态。
    把鼠标移到某个输入引脚，点击鼠标左键，改变该输入引脚的赋值为1，检测输出引脚的数值，填写输入、输出对应表，验证电路的正确性。
XYZ | F
000 001 010 011 100 101 110 111 | 0 0 0 1 0 1 1 1

## Slide 27: Logisim实验1.2：构建或门
实验2：利用CMOS晶体管构建两输入或门，并验证其功能。
1、实验原理：根据数字电路原理，或门是由或非门级联反相器构成。
  或非门、反相器的原理如下所示：
或非门原理图
反相器原理图
  实现电路部件分析：
    3对CMOS晶体管
    2个输入引脚
    1个输出引脚
    1个电源
    1个地线

## Slide 28: Logisim实验1.2：构建或门
2、添加晶体管，选择晶体管类型为P-Type，朝向选择：South，复制该晶体管3只。
  添加NMOS晶体管3只，朝向选择：North。
  添加输入、输出引脚和电源、地线

## Slide 29: Logisim实验1.2：构建或门
3、添加线路，根据与非门和反相器原理图级联

## Slide 30: Logisim实验1.2：构建或门
4、添加标识符，标注输入、输出引脚及晶体管标识符，添加电路功能描述

## Slide 31: Logisim实验1.2：构建或门
5、仿真验证电路，进入仿真状态，改变输入引脚赋值，记录输出引脚的数值，填写输入输出数据表，验证电路功能。
XY | Z
00 01 10 11 | 0 1 1 1

## Slide 32: Logisim实验1.3：实现2选1多路选择器
实验3：利用晶体管和传输门，实现2选1多路选择器；并封装成子电路，实现4选1多路选择器。
1、实验原理图如下所示：
  实现电路部件分析：
    1对CMOS晶体管
    2个传输门
    2个输入引脚
    1个输出引脚
    1个电源
    1个地线
Y=D0

## Slide 33: Logisim实验1.3：实现2选1多路选择器
实验3：利用晶体管和传输门，实现2选1多路选择器；并封装成子电路，实现4选1多路选择器。
2、实现电路如下所示，仿真检测电路功能。
保存电路，文件名：2-1MUX.circ
S D0 D1 | Y
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 1 1 0 1 0 1
Y=D0

## Slide 34: Logisim实验1.3：实现2选1多路选择器
3、新建一个电路（FileNew）命名为：4-1MUX。
添加一个子电路2-1MUX（ProjectAdd Circuit）,打开2-1MUX子电路，把设计好的2-1MUX电路拷贝到工作区中。
双击导航窗口中main，可把2-1MUX子电路拖曳到main工作区中，子电路用矩形表示，包括3个输入引脚和1个输出引脚。
构建4选1多路选择器需要3个2选1多路选择，得到如下电路图

## Slide 35: Logisim实验1.3：实现2选1多路选择器
4、编辑子电路外观：选中子电路快捷操作栏中的外观编辑模式
缺省子电路外观：带缺口的矩形，输入引脚在矩形左侧，端口用方形表示，输出引脚在矩形右侧，端口用圆形表示。
添加子电路
添加子电路上移一层
添加子电路下移一层
删除子电路
电路编辑模式
外观编辑模式
外观编辑工具栏

## Slide 36: Logisim实验1.3：实现2选1多路选择器
5、编辑子电路外观为梯形，并重新布局输入引脚位置，则需要修改主程序中的线路。

## Slide 37: Logisim实验1.3：实现2选1多路选择器
6、子电路调试方法：
  鼠标移到子电路上，单击右键，选择View 子电路，进入子电路查看状态
  在点戳仿真状态下，单击子电路，出现放大镜，再双击放大镜，则进入子电路查看状态，检查调试状态
  在Project下，查看仿真树View Simulation Tree双击层次元素，则进入对应的子电路查看状态

## Slide 38: Logisim实验1.4： 4位奇偶校验电路
实验4：利用异或门实现4位二进制数奇偶校验电路，并学会使用组合逻辑分析生成电路。
1、实验原理：4个输入，3个异或门，有两个相反的输出。
采用2叉树结构布局电路
Notes: 有其它布局方法

## Slide 39: Logisim实验1.4： 4位奇偶校验电路
实验4：利用异或门实现4位二进制数奇偶校验电路。
2、组合电路分析Project  Analyze Circuit，已有通过验证的电路图，则可产生当前项目的输入变量名称、输出变量名称、真值表、输出逻辑表达式和最小项列表（最小项范式）
如果有真值表或输出表达式或最小项列表亦可生成电路图。

## Slide 40: Logisim实验1.4： 4位奇偶校验电路
3、使用真值表之前或输出逻辑表达式之前，需先定义输入和输出变量名称。
使用输出逻辑表达式来描述功能
Logisim中支持的逻辑运算符
  逻辑非：NOT、~、！、’
  逻辑与：AND、&、&&
  逻辑或：OR、+、|、||
  异或：XOR、^

## Slide 41: Logisim实验1.4： 4位奇偶校验电路
实验4：利用异或门实现4位二进制数奇偶校验电路。
最小项范式，偶校验最小项范式如下：

## Slide 42: Logisim实验1.4： 4位奇偶校验电路
4、生成电路Build Circuit，，在真值表、输出表达式和最小项范式的页面中，都有Build Circuit按钮，单击该按钮，则自动生成逻辑电路。
  可选择值使用2输入逻辑门
  可选择只使用与非门实现电路
  自动生成的电路通常比较美观

## Slide 43: Logisim常见问题

## Slide 44: Logisim器件延迟
Logisim中的组件都是有延迟的
可以使用单步仿真的方法验证
  关闭自动仿真Ctrl+E，利用单步仿真Ctrl+I，当输入端x从0变为1时，输出端Y，在单步仿真下，出现输出为1值。
也可以把输出接到触发器的时钟端，间接验证产生了跳变。

## Slide 45: 线路不同颜色的含义
Gray：线的位宽度是未知的。发生这种情况，因为电线没有连接到任何组件的输入和输出。连接到探针。
Blue：高阻抗位的一位的值，但没有一个特定的值到线驱动，称为高阻态或悬浮态。
Dark green：线路载有一位0值。
Bright green：线路载有一位1值。
Black：导线有多重价值。一些或所有的位可能不指定
Red：导线表示错误的值，可能是有的位值不确定，存在线路短路。当有任何有不确定值时，多位导线会变红.
Orange：连接到导线组件数位宽度不一致。一个橙色线是有效的“破碎”：它没有进行组件之间的值。

## Slide 46: Logisim的特殊问题
电路出现大面积蓝线
  电路出现蓝线一般是没有连接具体的值，成为高阻态或悬浮态。
  如果遇到莫名其妙的呈现大面积蓝线，这主要是其内部仿真算法紊乱的原因，这个时候可以有几个方法尝试修复：
    Ctrl+R总复位所有电路
    重启自动仿真
    重启Logisim

## Slide 47: Logisim的特殊问题
电路出现红线的原因：
  第一种是逻辑部件的输入悬空，为蓝线，所以输出为错误状态。将输入连接上具体信号红线即可消失。
  第二种就是短路故障，通常有两种情况
    一种情况是将输入引脚错误连接到逻辑部件输出端口；
    另一种情况是连接错误造成的，往往在电路动态运行中才会出现红线。
      因为初始状态下短路位置连接的多个数据来源的值是相同的，所以没有信号冲突；动态运行时可能出现短接的两个部件的数据是不同的，造成了信号冲突，显示红色。
  解决短路故障的方法
    查找红色路径中是否有不当连接的。
    删掉电路封装，查找被隐藏在下面的短路线路。

## Slide 48: Logisim的特殊问题
电路仿真循环次数达到一定阈值，Logisim提示发生震荡
  电路出现震荡大多数是由于不恰当的回路造成的
  查看发生震荡的电路，尝试断开一些回路，重启Logisim看能否消除这个震荡，反复测试，直到找出问题。
  也可以尝试关闭系统自动仿真，然后利用信号单步仿真的方式逐步检查电路，直到发现回路。